### Ohmsches Gesetz

|  |  | Das Ohmsche Gesetz beschreibt den fundamentalen Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versuch 1 | Versuch 2 |
|  |  | Es soll das Verhalten des Stromes bei veränderter Spannung und gleich bleibendem Widerstand erforscht werden. | An einer konstanten Spannung soll der Widerstand verändert werden. Für die verschiedenen Widerstandswerte ist der Strom zu messen. |
|  |  | R = 10 Ω (konstant) | U = 10 V (konstant) |
|  |  |  | U [V] | I [A] |  |  | R [Ω] | I [A] |  |
|  |  |  | 1 | 0,1 |  |  | 2 | 5 |  |
|  |  |  | 2 | 0,2 |  |  | 4 | 2,5 |  |
|  |  |  | 3 | 0,3 |  |  | 6 | 1,67 |  |
|  |  |  | 4 | 0,4 |  |  | 8 | 1,25 |  |
|  |  |  | 5 | 0,5 |  |  | 10 | 1 |  |
| Feststellung |  | Der Strom I vergrössert sich proportional mit der Spannung U. | Der Strom I ändert sich umgekehrt proportional mit dem Widerstand R. |
|  |  | Ohmsches Gesetz: |  |
|  |  |  |  | I: elektrische Stromstärke [A] U: elektrische Spannung [V] R: elektrischer Widerstand [Ω] |  |  |
| Hinweis |  | Übungen auf Übungsblättern 2.12a und 2.12b (siehe Anhang) |

# Text boxes

Gerade

Hyperbel