### Widerstand elektrischer Leiter und Leitungen

|  |  | Eine Leitung dient der Übertragung von elektrischer Energie. Ein Teil der elektrischen Energie, die übertragen wird, wandelt sich dabei in Wärme um. Eine Leitung muss deshalb einen elektrischen Widerstand besitzen, sonst würden keine Wärmeverluste entstehen. |
| --- | --- | --- |
| Übung 4.1 |  | Wovon hängt der Widerstand eines Leiters ab? |  |
|  |  | Länge, Querschnitt und Material |  |
| Abhängigkeit des Leiterwiderstandes |
|  |  | Bei den nachfolgenden Messungen wird immer nur ein Parameter verändert. Entweder ändert die Länge, der Querschnitt oder das Material des Leiters. |  |
|  |  | Längenänderung | Querschnittsänderung | Materialänderung |
|  |  | Länge: verschieden | Länge: gleich | Länge: gleich |
|  |  | Querschnitt: gleich | Querschnitt: verschieden | Querschnitt: gleich |
|  |  | Material: gleich | Material: gleich | Material: verschieden |
|  |  | Länge | U [V] | I [A] | R [Ω] | Querschnitt | U [V] | I [A] | R [Ω] | Material | U [V] | I [A] | R [Ω] |
|  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 0,5 | 6 | Cu | 3 | 1 | 3 |
|  |  |  | 3 | 0,5 | 6 |  | 3 | 2 | 1,5 | Fe | 3 | 0,2 | 15 |
|  |  |  | 3 | 0,3 | 9 |  | 3 | 8 | 0,4 | Kons. | 3 | 0,1 | 30 |
|  |  | R ändert sich proportional zur Länge. | R ändert sich umgekehrt proportional zum Querschnitt. | R ändert sich je nach Material. |
| Übung 4.2 |  | Wann hat ein Leiter gemäss diesen Betrachtungen einen grossen Widerstand? |
|  |  | Der Widerstand wird mit zunehmender Leiterlänge, mit abnehmendem Querschnitt und bei schlechter leitendem Material grösser. |