## Diac

|  |  | Thyristoren brauchen am Steuereingang einen Stromimpuls, damit sie den Laststrom leiten können. Diese Stromimpulse werden mit einem Diac erzeugt. Der Diac wurde speziell entwickelt für Thyristor- und Triac-Impulssteuerungen (Triac: siehe nächste Seite). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Übung 7.1 |  | Woher stammt die Bezeichnung Diac? |
|  |  | Aufbau | Symbol | Kennlinie |
| Übung 7.2 |  | Versuchen Sie anhand der Kennlinie die Eigenschaften eines Diac’s zu beschreiben. |
|  |  | Schalten Sie einen 1,5 kΩ Widerstand in Serie zu einem Diac. Messen Sie den Strom durch den Diac und die am Diac anliegende Spannung. Verwenden Sie dazu die Vorgaben aus den beiden Tabellen. Vergleichen Sie anschliessend die Messwerte mit der vorgegebenen Kennlinie. |
|  |  | U [V] | 0 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | I [mA] |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 |
|  |  | - U [V] | 0 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | - I [mA] |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Feststellung |  |  |