## Elektrochemie allgemein

|  |  | Im Kapitel Elektrochemie befassen wir uns hauptsächlich mit elektrochemischen Spannungsquellen wie Primärelementen (umgangssprachlich: Batterien) und mit Akkumulatoren (Sekundärelemente). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5 V Batterie | Li-Ionen- Akku |
| Elektrochemische Vorgänge |
| Leitfähigkeit von Wasser |
|  |  | Bevor das Innenleben von Batterien genauer betrachtet wird, soll die Leitfähigkeit von Wasser untersucht werden. Dazu werden in ein mit destilliertem Wasser gefülltes Gefäss zwei Kohleelektroden eingetaucht. Gewählte Distanz zwischen den Platten: Querschnittsfläche der Kohlelektroden: |  |
|  |  | Welchen Strom zeigt das Ampèremeter an, wenn an die Elektroden eine Gleichspannung von U = 10 V angelegt wird und welcher Widerstand ergibt sich daraus für destilliertes Wasser? |
|  |  | Wie gross ist der daraus berechnete spezifische Widerstand? |
| Feststellung |  |  |
| Übung 1.1 |  | Was passiert, wenn Kochsalz in das destillierte Wasser gegeben wird? |  |
| Feststellung |  | Offensichtlich sind durch das Kochsalz Ladungsträger in das Wasser gelangt! Die Kochsalz-Moleküle müssen in ihre Bestandteile Na (Natrium) und Cl (Chlor) zerlegt worden sein. Zudem riecht es nach kurzer Zeit stark nach Chlorgas. Weil sich an der Anode (positiver Pol) und nicht im gesamten Gefäss Gas entwickelt, kann daraus abgeleitet werden, dass die Na- bzw. Cl-Atome erst an den Elektroden entstehen. In der nun leitenden Flüssigkeit bewegen sich lediglich Ionen. |
| Übung 1.2 |  | Was sind Ionen? |
|  |  |  | positives Ion | negatives Ion |
| Merke |  | Wässrige Lösungen von Säuren, Basen und Salzen sind elektrisch leitfähig. Man nennt sie Elektrolyte. |