### Leerlauf und Belastung

| Übung 2.1 |  | Führen Sie folgende Messungen durch: Messen Sie die Werte U2 und I1, wenn primärseitig 100 V AC angelegt werden. Führen Sie dieselben Messungen aus, jedoch mit je einem Luftspalt von etwa 0,5 mm zwischen den Schenkeln (z. B. zusammengefaltetes Blatt dazwischenklemmen). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Messung | U1 | U2 | I1 |
|  |  | a) ohne Luftspalt | 100 V | 100 V | 180 mA |
|  |  | b) mit Luftspalt | 100 V | 100 V | 310 mA |
| Feststellung |  | Primär- und Sekundärspannung sind bei beiden Messungen ungefähr gleich. Der Leerlaufstrom steigt mit grösserem Luftspalt an. |
| Erklärung |  | Es ist eine grössere Durchflutung Θ notwendig, wenn die Feldlinien durch Luft gehen. Der magnetische Widerstand ist für die Feldlinien durch den Luftspalt grösser geworden. |
|  |  | Streufelder |
| Übung 2.2 |  | Bringen Sie eine Spule mit 1000 oder mehr Windungen in die Nähe eines belasteten Transformators. Schliessen Sie diese Spule an den Eingang eines Radios an und stellen Sie die Lautstärke so ein, dass der Lautsprecher des Radios leise brummt. Steigern Sie nun die Belastung des Transformators. |  |
| Feststellung |  | Das Brummen nimmt deutlich zu. |
| Erklärung |  | Das Brummen wird durch Streufelder verursacht, die ausserhalb des Eisenkerns verlaufen. Diese Streufelder sind umso stärker, je stärker die Belastung ist. |
| Merke |  | Feldlinien, die in einer Wicklung erzeugt werden und in der anderen keine Wirkung haben, bezeichnet man als Streufeld. Streufeldlinien gehen nur durch die Primär- oder Sekundärwicklung. |