### Leerlauf und Belastung

| Übung 2.1 |  | Führen Sie folgende Messungen durch: Messen Sie die Werte U2 und I1, wenn primärseitig 100 V AC angelegt werden. Führen Sie dieselben Messungen aus, jedoch mit je einem Luftspalt von 0,5 mm zwischen den Schenkeln (z. B. zusammengefaltetes Blatt dazwischenklemmen). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Messung | U1 | U2 | I1 |
|  |  | a) ohne Luftspalt |  |  |  |
|  |  | b) mit Luftspalt |  |  |  |
| Feststellung |  |  |
| Erklärung |  | Es ist eine grössere Durchflutung Θ notwendig, wenn die Feldlinien durch Luft gehen. Der magnetische Widerstand ist für die Feldlinien durch den Luftspalt grösser geworden. |
|  |  | Streufelder |
| Übung 2.2 |  | Bringen Sie eine Spule mit 1000 oder mehr Windungen in die Nähe des Transformators, so dass der Lautsprecher des Radios gerade brummt. Steigern Sie nun die Belastung des Transformators. |  |
| Feststellung |  |  |
| Erklärung |  | Das Brummen wird durch Streufelder verursacht, die ausserhalb des Eisenkerns verlaufen. Diese Streufelder sind umso stärker, je stärker die Belastung ist. |
| Merke |  | Feldlinien, die in einer Wicklung erzeugt werden und in der anderen keine Wirkung haben, bezeichnet man als Streufeld. Streufeldlinien gehen nur durch die Primär- oder Sekundärwicklung. |