### Ohmsches Gesetz

|  |  | Das Ohmsche Gesetz beschreibt den fundamentalen Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versuch 1 | Versuch 2 |
|  |  | Es soll das Verhalten des Stromes bei veränderter Spannung und gleich bleibendem Widerstand erforscht werden. | An einer konstanten Spannung soll der Widerstand verändert werden. Für die verschiedenen Widerstandswerte ist der Strom zu messen. |
|  |  | R = (konstant) | U = (konstant) |
|  |  |  | U [V] | I [A] |  |  | R [Ω] | I [A] |  |
| Feststellung |  |  |  |
|  |  | Ohmsches Gesetz: |  |
|  |  |  |  | I: elektrische Stromstärke [A] U: elektrische Spannung [V] R: elektrischer Widerstand [Ω] |  |  |
| Hinweis |  | Übung auf Übungsblatt 2.11a (siehe Anhang) |