### Parallelschaltung

|  |  | Wenn in einem Haushalt einzelne Verbraucher betrachtet werden, kann festgestellt werden, dass die meisten für eine Bemessungsspannung von 230 V ausgelegt sind. Weshalb müssen diese Verbraucher für die gleiche Spannung ausgelegt sein? Was kann allgemein über die Spannungen bei der Schaltung von Verbrauchern zu Hause gesagt werden? All diesen Fragen soll im Zusammenhang mit der Parallelschaltung nachgegangen werden. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verhalten von Spannung und Strom |
|  |  | Auch bei der Parallelschaltung ist zuerst das Verhalten von Spannung, Strom und Gesamtwiderstand im abgebildeten Stromkreis zu untersuchen. Gegeben sind folgende Werte: U = 10 V; R1 = 50 Ω; R2 = 25 Ω; R3 = 20 Ω Versuchen Sie wiederum zuerst die Werte für die Teilströme I1, I2, I3, die Spannung U und den Gesamtwiderstand R abzuschätzen. Danach sind die Werte gemäss Schaltung zu messen und anschliessend auf der nächsten Seite zu berechnen. |
|  |  | Messwerte: U = 10 V I = 1,1 A I1 = 0,2 A I2 = 0,4 A I3 = 0,5 A |
| Merke |  | Die Parallelschaltung besteht aus mehreren Stromkreisen. Parallelgeschaltete Widerstände liegen an der gleichen Spannung. |
|  |  |  |  | I (1,2,3): elektrische Stromstärken [A] |
| Merke |  | Bei der Parallelschaltung entspricht der Gesamtstrom der Summe der Teilströme. Die Teilströme verhalten sich umgekehrt proportional zu den zugehörigen Widerständen. |
| Bemerkung |  | Den obigen Zusammenhang bezeichnet man auch als Knotenpunktregel. Siehe Seite 3.9 |
| Gesamtleitwert und Gesamtwiderstand |
|  |  | Der Gesamtleitwert einer Parallelschaltung lässt sich aus dem Verhalten von Spannung und Strom ermitteln. |
|  |  |  |  | G: Gesamtleitwert [S] G1,2,3: Teilleitwerte [S] |
|  |  | Die Berechnung des Gesamtwiderstandes einer Parallelschaltung lässt sich, wie bei der Serieschaltung, aus dem Verhalten von Spannung und Strom ermitteln. |
| Übung 4.1 |  | In einer Parallelschaltung beträgt der Gesamtleitwert 25 mS. Berechnen Sie den Leitwert G1, wenn in der Schaltung nebst einem 3 mS Leitwert noch ein 15 mS Leitwert vorkommt. |
|  |  |  |  | R: Gesamtwiderstand [Ω] R1,2,3: Teilwiderstände [Ω] Der Gesamtwiderstand R einer Parallelschaltung wird auch als Ersatzwiderstand bezeichnet. Dieser Ersatzwiderstand verhält sich gleich wie die Teilwiderstände zusammen. |
| Übung 4.2 |  | Berechnen Sie den Gesamtwiderstand von der Schaltung auf Seite 3.3. Anschliessend sind die Messwerte mittels Berechnungen zu überprüfen. |
| Merke |  | Bei der Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand immer kleiner als der kleinste Teilwiderstand. |
|  |  | Für zwei parallel geschaltete Widerstände lässt sich die obige Formel auch ohne Doppelbruch schreiben. |
|  |  |  |  | R: Gesamtwiderstand [Ω] R1,2: Teilwiderstände [Ω] |  |
| Gesamtwiderstand bei Parallelschaltung von gleichen Widerständen |
|  |  | Werden gleiche Widerstände parallel geschaltet, dann lässt sich der Gesamtwiderstand sehr einfach berechnen. |
|  |  |  |  | R: Gesamtwiderstand [Ω] R1: gleiche Teilwiderstände [Ω] N: Anzahl Teilwiderstände [-] | Herleitung: |

### Verhalten der Leistung

|  |  | Die Leistungsberechnungen von Kapitel 2 sollen auch im Zusammenhang mit der Parallelschaltung betrachtet werden. |
| --- | --- | --- |
| Übung 5.1 |  | Berechnen Sie für die Schaltung auf Seite 3.3 die Gesamtleistung Ptot sowie die Teilleistungen P1 und P2. Es sind drei verschiedene formelmässige Zusammenhänge zu verwenden. |
|  |  | Bereits bekannt: Rtot = 9,09 Ω; U = 10 V; I = 1,1 A; I1 = 0,2 A; I2 = 0,4 A; I3 = 0,5 A |
| Feststellung |  | Auch bei der Parallelschaltung ergibt die Summe der Einzelleistungen die Gesamtleistung. |
| Übung 5.2 |  | Gegeben sind drei parallel geschaltete Widerstände. Der Gesamtwiderstand und die zwei Teilwiderstände sind bekannt. Wie gross ist der dritte Teilwiderstand? |  |
| Hinweis |  | Übungen auf Übungsblatt 3.5a (siehe Anhang) |